Jvs Global Outdoor

Scheepsdiep 1

8356 VJ  Blokzijl

www.jvs-outdoor.eu

Pas op !!!

Draag bij installatie, test en gebruik van dit voerapparaat altijd handschoenen en een veiligheidsbril. Kom nooit met uw handen, gezicht en ogen in de buurt van het draaiende bakje van het voerapparaat, ( dit bakje draait met zeer hoge snelheid).

Gebruisaanwijzing timer, en voerapparaat.

- Plaats de lithium batterij in het kastje met de knoppen (timer)

- Sluit de stekker met de bedrading aan op de timer.

- Sluit de timer aan op de accu, rood is + en zwart is -.

- Sluit de blauwe en oranje stekker aan op de motor.

- Sluit de solar lader aan op de stekker met de witte en bruine draad, na enige tijd zal het groenen solar lampje op de timer gaan knipperen, dit betekend dat de accu wordt opgeladen.

- De overgebleven stekker met 3 draden wordt niet aangesloten.

- Druk op de set knop en stel nu de huidige tijd in met de HR en Min toets PM  dit is de tijd van 12 uur 's middags tot 12 uur’s nachts, AM van na 12 uur middernacht.

- Druk de set knop kort in, op het display staat dan spin 1, met de HR en Min toets stelt u de start van het eerst voedermoment in, daarna drukt u weer op de set knop met de HR en Min toets kunt u nu de voederduur(spin time) instellen, tot maximaal 30 seconden.

- Het voorgaande punt 8 kunt u tot 6x herhalen voor 6 voedermomenten per dag. Als er op een voedermoment(spin time) niet hoeft te worden gevoederd druk dan de HR toets in tot er off in het display verschijnt.

- Als alle voedermomenten zijn ingesteld druk dan weer op de set toets op het display verschijnt dan motor speed, met de HR en Min toets kunt u nu de motor snelheid instellen van 50%,75% of 100%.

- Voor het testen van de motor snelheid drukt u weer op de set toets, links boven in het display staat dan test druk nu op de HR toets en na 10 seconden zal de motor 10 seconden gaan draaien.

- Monteer daarna het voederbakje op de as van de motor, zorg dat het schroefje op de platte kant van het asje terecht komt. Plaats de klepjes van het voederbakje zo dat wanneer het bakje rond draait de klepjes open gaan staan.

- Geheugen wissen: Alle toetsen 5seconden ingedrukt houden.

- Monteer de timer aan de binnenkant van het deurtje.

Wij adviseren om in de winter periode afhankelijk van de hoeveelheid licht de accu om de 4 weken met een acculader te herladen.

Als een bepaalde functie van de timer niet werkt dan de batterij uit de timer halen en na 10 seconden opnieuw plaatsen.